## Slide 1
Clay vessel evaluation criteria
കളിമൺ പാത്ര മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡം
Clay skills: The strength, balance, and surface finish of your clay vessel.
കളിമൺ കഴിവുകൾ: നിങ്ങളുടെ കളിമൺ പാത്രത്തിന്റെ ശക്തി, സന്തുലിതാവസ്ഥ, ഉപരിതല പൂർത്തീകരണം.
Quality of carving: The complexity, quality, fullness, and craft of the patterns and line drawing on your vessel.
കൊത്തുപണിയുടെ ഗുണനിലവാരം: നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിലെ പാറ്റേണുകളുടെയും വര വരകളുടെയും സങ്കീർണ്ണത, ഗുണമേന്മ, പൂർണ്ണത, കരകൗശലം.
Daily clean-up habits: Cleaning your table and floor so it is clean and has no streaks.
ദിവസേനയുള്ള വൃത്തിയാക്കൽ ശീലങ്ങൾ: നിങ്ങളുടെ മേശയും തറയും വൃത്തിയുള്ളതും വരകളില്ലാത്തതുമായി വൃത്തിയാക്കുക.
Vocabulary for the clay vessel
കളിമൺ പാത്രത്തിനുള്ള പദാവലി
apron a piece of cloth that you wear to protect your clothes from getting dirty.
ഏപ്രൺ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തികേടാകാതിരിക്കാൻ ധരിക്കുന്ന ഒരു തുണിക്കഷണം.
carving scratching into clay to change its shape or to make a picture or pattern
കൊത്തുപണി കളിമണ്ണിന്റെ ആകൃതി മാറ്റുന്നതിനോ ഒരു ചിത്രമോ പാറ്റേണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ അതിൽ മാന്തികുഴിയുണ്ടാക്കൽ.
ceramic a material that starts soft like clay, but then becomes very hard after it is cooked to a very high temperature
സെറാമിക് കളിമണ്ണ് പോലെ മൃദുവായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തു, എന്നാൽ വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ വേവിച്ചതിനുശേഷം അത് വളരെ കഠിനമാകും.
clay a soft material used for making pots, bricks, and sculptures that becomes very hard when it is heated up.
കളിമണ്ണ് ചൂടാകുമ്പോൾ വളരെ കഠിനമാകുന്ന, പാത്രങ്ങൾ, ഇഷ്ടികകൾ, ശിൽപങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃദുവായ വസ്തു.
coil a thin piece of clay that looks like a snake
കോയിൽ പാമ്പിനെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു നേർത്ത കളിമണ്ണ്
earthenware a kind of clay that is fired to a lower temperature and that needs to be glazed before becoming watertight
മൺപാത്രങ്ങൾ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ കത്തിക്കുന്നതും വെള്ളം കടക്കാത്തതായിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതുമായ ഒരു തരം കളിമണ്ണ്.
foot the bottom of a pot where it sits on a table
കാൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗം
glaze a material that you can paint onto ceramic that turns into glass when fired in a kiln
ഗ്ലേസ് സെറാമിക്സിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ചൂളയിൽ കത്തിച്ചാൽ ഗ്ലാസായി മാറുന്നതുമായ ഒരു വസ്തു.
Notes: Develop your idea first!
Divide your clay into four pieces: one for a base, two for coils, and one for everything else and for emergencies.
Make the bottom: a disc of clay that is 1-1.5 cm thick and 7-10 cm in diameter. Store any leftovers in your bag.
Stretch the coils by spreading your fingers while rolling.
Smooth your coils together using only one finger or one thumb.
Don’t pinch on either side because you will make your pot very dry and thin.
Add a foot by attaching a coil.
Scribe and then trim the lip.
Coat your pot with white slip. Let it dry and add coats until there are no streaks.
首先发展您的想法！
将您的粘土分为四个：一个用于底座，两个用于线圈，另一个用于其他所有物品和紧急情况。
使底部：粘土圆盘厚1-1.5厘米，直径为7-10厘米。将所有剩菜存放在您的包中。
滚动时通过手指张开手指来拉伸线圈。
仅使用一根手指或一只拇指一起将线圈平滑在一起。
不要在两边捏，因为您会使锅非常干燥。
通过连接线圈加入一只脚。
抄写员，然后修剪嘴唇。
用白色滑涂锅。让它干燥并加入外套，直到没有条纹为止。

## Slide 2
glazing for clay: brushing on a paint-like layer to a pot that will later become a layer of glass; for painting: using very thin transparent layers of paint to change the colour
കളിമണ്ണിന് ഗ്ലേസിംഗ് -=30=-: പെയിന്റ് പോലുള്ള ഒരു പാളിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഗ്ലാസ് പാളിയായി മാറുന്ന ഒരു കലത്തിലേക്ക് മാറ്റുക; പെയിന്റിംഗിന്: നിറം മാറ്റാൻ വളരെ നേർത്ത സുതാര്യമായ പെയിന്റ് പാളികൾ ഉപയോഗിക്കുക.
handle the part of something that is used to lift or carry it
കൈപ്പിടി എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനെ ഉയർത്താനോ ചുമക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം
kiln an oven used to heat up clay enough to become a hard ceramic
ചൂള കളിമണ്ണ് ചൂടാക്കി കട്ടിയുള്ള സെറാമിക് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പ്.
lid the top of a pot that you can take off
മൂടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം
lip the top edge of a pot
ലിപ് ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം
paddling hitting clay with wood to make it stronger, smoother, and a better shape
പാഡ്ലിംഗ് കളിമണ്ണ് മരം കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തവും മൃദുവും മികച്ച ആകൃതിയും നൽകുന്നു.
pattern a drawing that repeats in a beautiful way
പാറ്റേൺ മനോഹരമായി ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയിംഗ്.
pinch squeezing something between your thumb and finger
പിഞ്ച് തള്ളവിരലിനും വിരലിനും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഞെക്കുക
rib a piece of silicone or wood used to smoothly shape some clay
വാരിയെല്ല് കളിമണ്ണ് സുഗമമായി രൂപപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ മരക്കഷണം.
score carve Xs or parallel lines to help join clay together with slip
സ്കോർ കളിമണ്ണ് സ്ലിപ്പിനൊപ്പം യോജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് X-കൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രേഖകൾ കൊത്തിയെടുക്കുക.
scraper a piece of thin metal or plastic used to shave off thin pieces of clay
സ്ക്രാപ്പർ കളിമണ്ണിന്റെ നേർത്ത കഷണങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേർത്ത ലോഹത്തിന്റെയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയോ ഒരു കഷണം.
scribe mark an even and straight line
സ്ക്രൈബ് ഒരു നേർരേഖയും ഇരട്ട രേഖയും അടയാളപ്പെടുത്തുക.
shave scrape bumps and fuzz from the surface of something
ഷേവ് ചെയ്യുക എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മുഴകൾ ചുരണ്ടുകയും അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക
slip a liquid clay that you can use like glue to attach things together, or paint onto your clay to change its colour
സ്ലിപ്പ് ഒരു ദ്രാവക കളിമണ്ണ്, നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഘടിപ്പിക്കാൻ പശ പോലെ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കളിമണ്ണിന്റെ നിറം മാറ്റാൻ അതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാം.
stretch pulling something to make it longer
വലിച്ചുനീട്ടുക നീളം കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വലിക്കുക
terracotta an unglazed reddish-brown earthenware clay
ടെറാക്കോട്ട തിളക്കമില്ലാത്ത ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ഒരു മൺപാത്ര കളിമണ്ണ്
transfer to move or copy something
എന്തെങ്കിലും നീക്കാനോ പകർത്താനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുക
trim remove extra clay with a tool
ട്രിം ചെയ്യുക ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അധിക കളിമണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക
Notes: Develop your idea first!
Divide your clay into four pieces: one for a base, two for coils, and one for everything else and for emergencies.
Make the bottom: a disc of clay that is 1-1.5 cm thick and 7-10 cm in diameter. Store any leftovers in your bag.
Stretch the coils by spreading your fingers while rolling.
Smooth your coils together using only one finger or one thumb.
Don’t pinch on either side because you will make your pot very dry and thin.
Add a foot by attaching a coil.
Scribe and then trim the lip.
Coat your pot with white slip. Let it dry and add coats until there are no streaks.
首先发展您的想法！
将您的粘土分为四个：一个用于底座，两个用于线圈，另一个用于其他所有物品和紧急情况。
使底部：粘土圆盘厚1-1.5厘米，直径为7-10厘米。将所有剩菜存放在您的包中。
滚动时通过手指张开手指来拉伸线圈。
仅使用一根手指或一只拇指一起将线圈平滑在一起。
不要在两边捏，因为您会使锅非常干燥。
通过连接线圈加入一只脚。
抄写员，然后修剪嘴唇。
用白色滑涂锅。让它干燥并加入外套，直到没有条纹为止。